## Slide 1
DOMÍNIO 3 — SECURITY ARCHITECTURE
Infraestrutura
Segura
Secure Infrastructure
Security Zones · Attack Surface · IPS/IDS · Jump Server · Proxy · Load Balancer · SIEM · Port Security · 802.1X · EAP · Firewall Types · NGFW · WAF · VPN · SD-WAN · SASE
Luiz Otavio Gonçalves Gilio · Security+ SY0-701 · github.com/LuizGilio

## Slide 2
Security Zones e Attack Surface
TRUSTED ZONE · UNTRUSTED ZONE · SCREENED SUBNET · ATTACK SURFACE
SECURITY ZONES
Separação lógica dos dispositivos por uso ou tipo de acesso
Mais granular que apenas IP/subnet — baseado em confiança
Zonas comuns:
Trusted Zone (Interna) — rede corporativa interna
Untrusted Zone (Externa) — internet, rede pública
Screened Zone (DMZ) — servidores web e serviços públicos
Screened Subnet / DMZ: servidores acessíveis externamente — isolados da rede interna
Regras de firewall definidas por zona — mais fácil de gerenciar e auditar
ATTACK SURFACE
Combinação de todas as entradas potenciais na rede
Vetores de entrada:
Código de aplicação com vulnerabilidades
Portas abertas desnecessárias em servidores
Processo de autenticação vulnerável
Erro humano — regra de firewall mal configurada
Objetivo: minimizar a superfície de ataque
Como reduzir: auditar código, bloquear portas, monitorar tráfego em tempo real
Criptografia em nível de aplicação protege dados mesmo se capturados
Security+ SY0-701 · Domínio 3 · Infraestrutura Segura

## Slide 3
IPS, IDS e Appliances de Rede
IPS · IDS · FAIL OPEN · FAIL CLOSE · INLINE · PASSIVE · PORT MIRROR · NETWORK TAP
IDS — Intrusion Detection System
Monitora e ALERTA sobre tráfego suspeito — NÃO bloqueia. Passivo por natureza.
IPS — Intrusion Prevention System
Monitora E BLOQUEIA em tempo real — fica inline entre os dispositivos. Detecta exploits, buffer overflow, SQLi.
MODOS DE FALHA E MONITORAMENTO
FAIL OPEN
Dispositivo trava → tráfego continua fluindo. Segurança desativada mas rede permanece ativa.
FAIL CLOSE
Dispositivo trava → conexão cortada. Rede para — segurança máxima mesmo em falha.
INLINE (Ativo)
IPS entre firewall e switch — examina todo tráfego e bloqueia em tempo real. Modo padrão.
PASSIVO (Port Mirror)
Switch copia tráfego para o IPS via SPAN. Não interrompe a rede — capacidade limitada de bloqueio.
Security+ SY0-701 · Domínio 3 · Infraestrutura Segura

## Slide 4
Jump Server, Proxy e Load Balancer
JUMP SERVER · FORWARD/REVERSE PROXY · LOAD BALANCER · SIEM · SENSORES
JUMP SERVER
Dispositivo seguro interno para gerenciar outros servidores remotamente
Processo: cliente → Jump Server → SSH → servidor interno
É um ponto de entrada — DEVE ser hardened
PROXY SERVER
Intermediário entre cliente e internet
Forward Proxy: controla saída — filtra URL, verifica conteúdo
Reverse Proxy: protege servidor web de entrada
Open Proxy: proxy de terceiros — RISCO de segurança
Transparent: sem config no cliente
LOAD BALANCER
Distribui tráfego entre múltiplos servidores
SSL Offloading: descriptografa TLS no LB
Ativo-Ativo: todos os servidores trabalham
Ativo-Passivo: standby assume em falha
Content switching por tipo de requisição
SIEM — Security Information and Event Manager
Consolida logs de switches, roteadores, firewalls, IPS e SOs em uma fonte central. Correlaciona eventos de múltiplas fontes para detectar IOCs. Base para resposta a incidentes e relatórios de compliance.
Security+ SY0-701 · Domínio 3 · Infraestrutura Segura

## Slide 5
Port Security e 802.1X / EAP
PORT SECURITY · EAP · 802.1X · NAC · SUPPLICANT · AUTHENTICATOR · AUTH SERVER
Port Security: autenticação antes de acessar a rede — funciona em redes sem fio E com fio. O protocolo base é o EAP (Extensible Authentication Protocol), integrado com o padrão 802.1X.
EAP E 802.1X
EAP = framework de autenticação aplicável a qualquer rede
802.1X = padrão IEEE para autenticação em redes — NAC baseado em porta
Sem autenticação 802.1X → sem acesso à rede, mesmo conectado fisicamente
Integra com: RADIUS, LDAP, TACACS+, Kerberos, Active Directory
3 COMPONENTES DO PROCESSO 802.1X
01
SUPPLICANT
O cliente — dispositivo tentando acessar a rede
02
AUTHENTICATOR
Switch ou AP — pede credenciais, repassa ao servidor
03
AUTH SERVER
Active Directory, RADIUS, TACACS+ — valida as credenciais
Fluxo:
Supplicant conecta → Authenticator solicita credenciais (EAP Request) → Supplicant responde (EAP Response) → Authenticator repassa ao Auth Server → Server valida → Authenticator libera acesso à rede
Security+ SY0-701 · Domínio 3 · Infraestrutura Segura

## Slide 6
Tipos de Firewall
TRADITIONAL · UTM · NGFW · WAF · CAMADA 4 vs CAMADA 7
FIREWALL TRADICIONAL
Opera na Camada 4 — filtra por número de porta TCP/UDP
Controla entrada e saída da rede — borda da rede
Pode incluir NAT, VPN e roteamento (Camada 3)
UTM — Unified Threat Management
Tudo-em-um: filtragem URL, antimalware, antispam, IDS/IPS, QoS, VPN
Opera na Camada 4 — desvantagem de desempenho com muitos recursos ativos
Também chamado: Web Security Gateway ou All-in-One Security Appliance
NGFW — Next Generation Firewall
Opera na Camada 7 — inspeção profunda de pacotes (Deep Packet Inspection)
Toma decisões por APLICAÇÃO, não só por porta
Ex: permite SQL Server independente de porta, bloqueia posts no Twitter mas permite leitura
Inclui IPS embutido e categorização de URLs
WAF — Web Application Firewall
Analisa entrada em aplicações web — HTTP/HTTPS
Bloqueia SQLi, XSS e outros ataques a aplicações web
PCI DSS exige WAF para aplicações de cartão de crédito
Usado junto com NGFW — cada um inspeciona tráfego diferente
Security+ SY0-701 · Domínio 3 · Infraestrutura Segura

## Slide 7
VPN, SD-WAN e SASE
VPN · SSL/TLS VPN · IPsec SITE-TO-SITE · SD-WAN · SASE · VPN CONCENTRATOR
VPN
Criptografa dados privados e os envia pela internet pública
VPN Concentrator: ponto final para conexões criptografadas
Tunelamento: criptografa pacote + adiciona header IPsec + novo header IP
SSL/TLS VPN: usa porta TCP 443 — passa por qualquer firewall
IPsec VPN: site-to-site entre filiais — transparente para usuários
SD-WAN
Software-Defined WAN — resolve o problema de acessar aplicações em nuvem
Design tradicional: tráfego centralizado no datacenter — ineficiente para nuvem
SD-WAN: conecta diretamente às aplicações web — mais eficiente
Redes dinâmicas que se adaptam ao destino do tráfego
SASE
Secure Access Service Edge — próxima geração de VPN
Segurança na nuvem: firewall, controle de acesso próximo aos serviços
Cliente SASE no dispositivo → conexão segura à nuvem
Unifica segurança de rede e acesso remoto numa plataforma cloud-first
Security+ SY0-701 · Domínio 3 · Infraestrutura Segura

## Slide 8
Pontos Críticos para a Prova
IPS bloqueia · IDS apenas alerta — IPS fica inline, IDS pode ser passivo
Fail Open: rede continua mas sem segurança · Fail Close: rede para mas seguro
DMZ / Screened Subnet: servidores públicos isolados da rede interna
NGFW: Camada 7 — filtra por aplicação · Firewall tradicional: Camada 4 — por porta
WAF: bloqueia SQLi e XSS em aplicações web — PCI DSS exige WAF
UTM: tudo-em-um na Camada 4 — perda de desempenho com muitos recursos
802.1X: sem autenticação = sem acesso à rede mesmo conectado fisicamente
EAP: framework de autenticação · 802.1X: padrão IEEE que usa EAP
Jump Server: ponto de entrada para gerenciamento — DEVE ser hardened
Reverse Proxy protege servidor de entrada · Forward Proxy filtra saída
SSL/TLS VPN usa porta 443 — passa por firewall · IPsec: site-to-site
SASE = próxima geração de VPN — segurança cloud-first unificada
Security+ SY0-701 · Domínio 3 · Infraestrutura Segura